###### Введение

Проект « Генеральный план  сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий ( с созданием топографической основы)»   выполнен по заказу Администрации сельского поселения Батыровский сельсовет. Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельских поселений является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализация муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного коднкса РФ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Целью данного проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

1 очередь строительства – 2025 год; расчетный срок — 2035 год.

В проекте использованы данные, предоставленные Администрацией МР Аургазинский район РБ, данные отраслевых министерств и ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Глава I. Положение проектируемого сельского поселения в системе расселения. Современное использование территории

- 1.1 Положение проектируемого сельского поселения в системе расселения

Сельское поселение Батыровский сельсовет расположен в центральной части муниципального района Аургазинский район. Центром сельсовета является село Куезбашево Границами проектируемого сельского поселения являются:  - земли Толбазинского, Новокальчировского, Ибраевского, Тряпинского, Бишкаинского, Кебячевского сельсоветов.

Проектируемый сельсовет в широтном направлении пересекает автомобильная дорога регионального значения Толбазы- Красноусольск; в меридианальном направлении-автомобильная дорога межмуниципального значения Новоадзитарово-Ишлы,от которой ответвляется дорога той же категории Мустафино- Тряпино. Остальные дороги-

местного значения.

Связь со столицей республики городским округом городом Уфа осуществляется  автомобильной дорогой федерального значения Уфа- Оренбург, проходящей западнее проектируемого сельского поселения. Расстояние от центра проектируемого сельского поселения с. Куезбашево до районного центра с. Толбазы составляет 13км.

1.2  Существующая застройка

Площадь территории сельского поселения Батыровский сельсовет составляет 14850 га.  Общая площадь населенных пунктов составляет 598,1га, в том числе:

д. Куезбашево-127,6га

д. Новоадзитарово-94,1га

д. Новоитикеево-96,5га

д.Новомустафино-17,8га

д. Мустафино-147,1га

д. Староитикеево-56,1га

д. Ивановка-19,8га

д. Князевка-11,1га

д. Николаевка-15,0га

д. Сабанчи-13,0га

1.2.1 Жилая застройка

Жилая застройка представлена 1-2-этажными одноквартирными индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В центре сельсовета –селе Куезбашево имеется четыре 8-ми квартирных жилых дома секционного типа (1,6 тыс. м2)

Жилой фонд сельского поселения Батыровский сельсовет составляет 52,04тыс. м² . Всего число квартир (домовладений) — 853 единицы.

Существующая  жилищная обеспеченность- 22,5 м²/чел.

Все населенные пункты электрифицированы и газифицированы. Централизованная канализация отсутствует. Водоснабжение частично от водоразборных колонок. Частично-из колодцев.

Распределение жилищного фонда по населенным пунктам сельского поселения Батыровский сельсовет

Таблица №1.1

| Населенные пункты | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Пло щадь квартир | Количество жилых домов | вт.ч. в частном жилом фонде | Пло щадь квартир | Количество жилых домов | В т.ч. в частном жилфонде |
|  |  |  | Пло щадь | Количес тво |  |  | Пло щадь | Кол-во |
| с. Куезбашево | 14106 | 191 | 14106 | 191 | 14377 | 191 | 14377 | 191 |
| д. Новоадзитарово | 9438 | 158 | 9438 | 158 | 9409 | 158 | 9409 | 158 |
| д. Новоитикеево | 8110 | 150 | 8110 | 150 | 8372 | 150 | 8372 | 150 |
| д.Новомустафино | 1470 | 27 | 1470 | 27 | 1470 | 27 | 1470 | 27 |
| д. Мустафино | 10588 | 179 | 10588 | 179 | 10590 | 183 | 10590 | 183 |
| д. Староитикеево | 4426 | 76 | 4426 | 76 | 4646 | 76 | 4646 | 76 |
| д. Ивановка | 1584 | 34 | 1584 | 34 | 1584 | 34 | 1584 | 34 |
| д. Князевка | 654 | 14 | 654 | 14 | 630 | 14 | 630 | 14 |
| д. Николаевка | 820 | 19 | 820 | 19 | 820 | 19 | 820 | 19 |
| д. Сабанчи | 140 | 2 | 140 | 2 | 140 | 2 | 140 | 2 |
| итого | 51336 | 850 |  |  | 52038 | 853 |  |  |

Ввод в эксплуатацию жилых домов по СП Батыровский сельсовет.

Таблица №1.2

| № | годы | Количество квартир ( индивидуальных домов) | Общая площадь жилых домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2009 | 15 | 977 |
| 2 | 2010 | 8 | 468 |
| 3 | 2011 | 11 | 925 |
| 4 | 2012 | 17 | 908 |
| 5 | 2013 | 7 | 702 |

1.2.2  Общественная застройка

Уровень обслуживания населения предприятиями культурно-бытового назначения по сельскому поселению

Таблица №1.3

| № | Наименование | Ед.изм. | Общее количество | Норматив на 1000 жит. | Факт на 1000 жит.(2315ч.) | % обслу-живания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 75 | 53 | 32,4 | 61,1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Учащих ся | 320 | 137 | 138 | 100,7 |
| 3 | ФАП | объект | 3 | - | - | - |
| 4 | Магазины | м2 торг. площ. | 68 | 300 | 29 | 9,7 |
| 5 | Предприятия общественного питания | Пос.мест | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 6 | Учреждения культуры | Мест | 560 | 300 | 241 | 80,3 |
| 7 | Библиотеки | Тыс.томов | Нет данных | 4 | - | - |
| 8 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 0 | 70-80 | 0 | 0 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 0 | 9 | 0 | 0 |

Вывод: в населенных пунктах полностью отсутствует система бытового обслуживания ,  общественного питания. спортивные сооружения. Недостаточно развита система торговли.

    - Производственная, коммунально-складская застройка

Специализацией Аургазинского района является растениеводство. Основное внимание в развитии растениеводства отводится совершенствованию структуры посевных площадей, семеноводству и сортообновлению, широкому применению средств химизации, освоению и внедрению передовых технологий возделывания культур и обработки почвы Фермерские хозяйства, занимаются выращиванием овощей на открытом и закрытом грунте, растениеводством , животноводством, кролиководством, выращиванием молодняка птицы .

Поголовье скота преобладает в хозяйства населения (ЛПХ).

Стимулирование развития малых форм хозяйствования (КФХ и ЛПХ) является одним их приоритетных направлений. Развивая эту форму хозяйствования, муниципальный район получает дополнительный потенциал в росте производства молока, мяса, овощей и других видов сельскохозяйственной продукции.

В границах проектируемых населенных пунктов и на прилегающих к ним землях имеются территории сельскохозяйственных предприятий, в том числе недействующие.

Земли в западной части сельского поселения арендует СПК «Урожай». СХП «Батыр» базируетя в с. Куезбашево. Функционирует филиал «Максимовского свинокомплекса»- ЗАО «Аургазинский свинокомплекс». В  д. Мустафино МТФ и зерноток , а также посевные площади  использует лицей ПЛ-82

Перечень существующих предприятий и объектов производственного и коммунального назначения на территории сельского поселения

Таблица № 1.3

| №/№ | Наименование | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Машино-тракторная мастерская | восточнее с. Куезбашево |
| 2 | Склад ГСМ | восточнее с. Куезбашево |
| 3 | МТФ( планируется ОТФ) | восточнее д. Куезбашево |
| 4 | Зерноток | Северо-восточнее д. Таштамак |
| 5 | Пилорама | восточнее с. Куезбашево |
| 6 | Конный двор(недействующий) | восточнее с. Куезбашево |
| 7 | ЗАО «Аургазинский свинокомплекс» | восточнее д. Новоадзитарово |
| 8 | МТФ (лицей ПЛ-82) | Севернее д. Мустафино |
| 9 | Зерноток | Западная часть д. Мустафино |
| 10 | Пасека | Западнее д. Сабанчи |
| 11 | МТФ (недействующая) | Западнее д. Староитекеево |
| 12 | МТФ | Южнее д.Новоитекеево |
| 13 | Пилорама | Южнее д.Новоитекеево |
| 14 | Зерноток | Южнее д.Новоитекеево |
| 15 | Машино-тракторная мастерская | Южнее д.Новоитекеево |
| 16 | Молокоприемный пункт | южнее д. Новоадзитарово |
| 17 | Мукомольное предприятие | Западнее д. Новоадзитарово |

На территории сельсовета  имеются лицензированные участки месторождения нефти и газа ОАО  НГДУ «Ишимбай-нефть»

1.3  Существующие памятники истории, культуры, археологии

В соответствии с  реестром памятников итории и культуры РБ, на территории Батыровского сельсовета  объекты культурного наследия представлены нижеследующим объектом

Памятники  культурного наследия.

Таблица№1.4

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Современное использование, для пам. археол. – источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Могила партизана Гилязитдинова З.Я., погибшего за власть советов | Аургазинский р-он | д.Мустафино |  | 1919 г. |  |

Однако, в связи с тем, что на запрашиваемой территории  полномасштабные (сплошные) археологические разведки не проводились, велика вероятность выявления  новых объектов культурного наследия.

Отделом по охране культурного наследия министерства культуры РБ

рекомендовано проведение сплошного натурного обследования.

1.4  Транспорт и дороги

Внешние транспортно-экономические связи группы населенных пунктов осуществляются  автомобильным транспортом. Выезд на трассу федерального значеня  Уфа-Оренбург, проходящую западнее проектируемого сельского поселения, осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Толбазы- Красноусольск, пересекающей поселение в широтном направлении. В меридианальном направлении по территории поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения Новоадзитарово-Ишлы, от которой ответвляется дорога той же категории Мустафино- Тряпино. Остальные дороги-местного значения.

Расстояние от цнтр сельсовета с.  Куезбашево до районного центра с. Толбазы составляет 13км.

Улицы и дороги в крупных населенных пунктах в основном имеют твердое покрытие, частично- асфальтовое, частично- щебеночное .

Межпоселковые пассажирские перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс».

Территорию сельского поселения вдоль западной границы пересекает газопровод- перемычка между газопроводом Челябинск-Петровск и действующим газопрводом ОАО « Газпром». В южной части в широтном направлении проходит газопровод-отвод ОАО «Газпром»-АГРС.  Имеется эксплуатационный нефтепровод  ОАО НГДУ «Ишимбай нефть»

Искусственные сооружения  в местах пересечения автодорог с ручьями и водоразделами представлены водопропускными трубами.

1.5  Территории специального назначения

К территориям специального назначения относятся сельские кладбища, свалки ТКО., скотомогильники.

Перечень существующих объектов специального назначения приведен в нижеследующей таблице.

Перечень свалок ТКО, кладбищ, скотомогильников на 01.01.2016 год

Таблица № 1.6

|  | Наименование населенных пунктов | Местоположение | Емкость, га | Год образования | % заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Свалки ТКО |  |  |  |  |
|  | д. Куезбашево | 500м,восточнее н. п. | 1,5 | 1976 | 50 |
|  | д. Новоитикеево | 500м, южнее н.п. | 0,8 | 2002 | 20 |
|  | д.Новомустафино | 500м севернее н.п. | 0,03 | 1996 | 30 |
|  | д. Мустафино | 500м к северу от н.п. , около МТФ в овраге | 0,8 | 2011 | 10 |
|  | д. Староитикеево | 500м, западнее н.п. | 3,0 | 2011 | 10 |
| 2 | Кладбища |  |  |  |  |
|  | д. Николаевка | 500м южнее н.п. | 0,3 |  |  |
|  | д. Сабанчи | 730м южнее н.п. | 0,1 |  | не действует |
|  | д. Куезбашево | 500м юго-восточнее н.п. | 1,0 |  |  |
|  | д. Новоадзитарово | 400м западнее н.п. | 1,7 |  |  |
|  | д. Новоитикеево | 1в черте н.п, 1 в150м южнее н. п. | 1,67; 1,6 |  |  |
|  | д. Мустафино | 3 кладбища:2 в черте н.п.,- 90м восточнее н.п. | 2,9; 0,7; 1,7 |  | 0,7га- недействует |
|  | д. Староитикеево | 1- в границах н.п. | 1,12 |  |  |
|  | д.Новомустафино | 150м севернее н.п. | 0,51 |  |  |
| 3 | Скотомогильники |  |  |  |  |
|  | Мустафино | 1800м западнее н.п. | 0,06 | 1965 |  |
|  | д. Куезбашево | 750м юго-восточнее н.п. | 0,003 | 1965 | Не действует |

Глава II  Комплексная оценка территории

2.1  Климат

По климатическим условиям территория Аургазинского района относится к умеренно-континентальному типу. Температура воздуха колеблется по сезонам года. Мало бывает дней с постоянной температурой. Бывают холодная зима и жаркое лето.

Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура (в градусах) | -15 | -14 | -8,3 | 3,7 | 13,2 | 18,2 | 18,2 | 17,6 | 11,4 | 3,4 | -5,2 | -12,3 | 2,6 |

Наиболее холодным месяцем является январь. Довольно низкие температуры держатся в декабре и феврале месяцах. В марте месяце начинается потепление воздуха, в апреле устанавливается плюсовая температура. Самый теплый месяц — июль.

Абсолютный максимум температуры воздуха +40ºС. Абсолютный минимум -48ºС. Разница средних температур самого теплого и самого холодного месяцев достигает 34ºС.

На климат района влияют морские и континентальные умеренные, арктические и тропические воздушные массы. Под влиянием холодных арктических воздушных масс в отдельные годы в районе наблюдаются заморозки в начале июня и в конце августа. Преобладающий ветровой режим юг, юго-запад. Среднегодовая скорость ветра 15м/сек.

Продолжительность безморозного периода длится в среднем 133 дня, а в некоторые годы достигает 176 дней. За период с температурой выше 10°С территория района получает около 2000" ºС. Осадки в течение года выпадают неравномерно.

Количество осадков

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество осадков (мм) | 24 | 22 | 24 | 25 | 40 | 50 | 46 | 50 | 44 | 47 | 36 | 34 | 442 |

Высота снежного покрова достигает до 50-60. см, что в целом достаточно для защиты озимых от вымерзания и увлажнения почвы на весну и начало лета. Неблагоприятные явления природы в отдельные годы губят урожай. Среди них надо отметить засухи и суховеи, сильные продолжительные морозы до установления снежного покрова.

Средняя глубина промерзания грунтов к концу зимы достигает 180см.

Климатические показатели по району

| Продолжительность периода (дни) |
| --- |
| безморозного | с температурой воздуха выше (град.) |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 130 | 200 | 170 | 135 | 90 |

| Сумма положительных температур за период с температурой выше 10 град. | Средняя температура воздуха в 13 час. за июль (град.) | Годовой максимум из срочных наблюдений температуры воздуха (град.) | Средний из абсолютных годовых минимумов температуры (град.) | Абсолютный минимум температуры (град.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2200 | 25 | 38 | -38 | -48 |

| Сумма осадков (мм) |
| --- |
| За год | За период с мая по сентябрь | Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом (дни) | Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова за зиму (см) |
| 450 | 250 | 155 | 40 |

2.2  Рельеф, геологическое строение. Инженерно-строительные условия

Территория Аургазинского района относится к восточному краю Русской платформы, в разрезе которой выступает кристаллический фундамент и осадочный чехол.

В геологическом прошлом территория проектируемого района была дном теплого моря

В геологическом строении района принимают участие коренные породы пермского, неогенового возраста и четвертичные отложения, перекрывающие их слоем мощностью от 1-8 м. до 20-30м.

Речные долины характеризуются хорошо выраженными террасами, Поверхность поймы и первой надпойменной террасы плоская, изобилует множеством приток, озер-стариц, заболоченных участков. Местами поверхность осложнена карстовыми воронками различной формы; некоторые из них заполнены водой и представляют типичные карстовые озера.

По формам рельефа территория проектируемых  населенных пунктов отнесена к области Прибельской полого-волнистой равнине.

Рельеф территории сельского поселения сложный, с ярко выраженными водоразделами между поймами  мнгочисленных рек и ручьев . Абсолютные отметки водоразделов колеблются в пределах 275,3-220м, пойм-158-180,2м.

В соответствии с инженерно-строительными условиями,  рассматриваемая 		территория отнесена к  категории территорий условно благоприятные, с неблагоприятными для строительства площадями.

Пораженность проявлениями карста 1-5%; его активность на 1 км2 менее 0,01 провала в год. Участки равнин с преимущественно сглаженными формами рельефа. Основанием являются суглинки и глины с различным содержанием обломков скальных и полускальных коренных пород разнообразного состава. Допустимая нагрузка на рыхлые отложения до 3 кГс/ см2, залегающие на различных коренных породах. Подземные воды-0,5-30м.

2.3  Гидрологические, гидрогеологические условия

Речная сеть Аургазинского района принадлежит бассейну реки Белой и его левобережнего притока реки Уршак.

Питание рек происходит за счет таяния снегов и выпадения атмосферных осадков. Разливаются реки в период весеннего половодья. В поймах рек густой травяной покров, а в некоторых местах эти поймы заболочены

Перечень рек на территории СП Батыровский сельсовет

| № пп | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность реки в км | Водоохранная зона | Прибрежная защитная полоса | Береговая полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р. Аургазы | Уршак | 46 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | р. Корья | р. Аургазы | 5,5 | 50 | 50 | 5 |
| 3 | р.Билиш | р. Аургазы | 4,5 | 50 | 50 | 5 |
| 4 | р. Турсагали | р. Аургазы | 34 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | р. Читлы | р. Кузелга | 2,6 | 50 | 50 | 5 |
| 6 | р. Кузелга | р. Белая | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 7 | р. Зурелга | р. Кузелга | 5 | 50 | 50 | 5 |
| 8 | р. Мезель- Сирма | р. Мойло-Пукан-Сирма | 2,6 | 50 | 50 | 5 |
| 9 | р. Мойло-Пукан-Сирма | р. Белый камень | 7,1 | 50 | 50 | 5 |

На территории Балыклыкульского сельсовета имеются озера:Однажкуль, Тикет-Пуссы, Кантаркуль,Моклекуль, Тирянкуль

На  реках для сохранения воды вблизи деревень и животноводческих ферм построены пруды. Наиболее крупный пруд на р. Билиш.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса для прудов принята по 50м, береговая полоса для крупных озер и прудов-20м, для мелких-5м

Гидрогеологические условия

Аургазинский район относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну. Волго-Камский бассейн представляет собой сложную систему водоносных горизонтов, отличающихся разнообразием гидрогеологических условий и минерализацией. Отсутствие достаточно выдержанных водоупоров обуславливает связь различных водоносных горизонтов. Подземные воды приурочены к четвертичным образованиям и коренным породам. По характеру циркуляции подземные воды подразделяются на порогово-пластовые, трещинные и трещинно-карстовые.

На территории района нет участков с разведанными запасами пресных подземных вод. В настоящее время подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2.4  Земельные ресурсы. Почвы и растительность.

Сведения сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  о существующем распределении земельного фонда по категориям

| Категория земель | Площадь, га (существующее положение на 01.01.2015г) |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8753,9 |
| Земли населенных пунктов | 598,1 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… | 50 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов; | 0 |
| Земли лесного фонда | 50 |
| Земли водного фонда | 11 |
| Земли запаса | 0 |
| прочие | 5387 |
| Итого по сельскому поселению | 14850 |

Виды использования земель населенных пунктов на 01.01.2014 г.

Таблица № 2.2

| №№ | Населенные пункты | Территория всего, га (по исходным данным) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая застройка, га | Общественная застройка,га | Производственные территории,га | Улицы и дороги,га | Прочие, га |
|  | с.Куезбашево | 127,6 | 71,1 | 4,7 | - | 13,5 | 38,3 |
|  | д.Новоадзитарово | 94,1 | 52,6 | 0,4 | - | 7,4 | 3,7 |
|  | д.Новоитикеево | 96,5 | 46,15 | 2,3 | - | 8,1 | 39,95 |
|  | д.Новомустафино | 17,8 | 13,7 | - | - | 1,0 | 3,1 |
|  | д.Мустафино | 147,1 | 76 | 0,27 | 1,7 | 12,0 | 57,13 |
|  | д. Староитикеево | 56,1 | 25,2 | - | - | 4,6 | 26,3 |
|  | д. Ивановка | 19,8 | 12,5 | - | - | 1,8 | 10,7 |
|  | д. Князевка | 11,1 | 7,0 | - | - | 1,0 | 6 |
|  | д. Николаевка | 15,0 | 8,5 | - | - | 0,8 | 7,7 |
|  | д. Сабанчи | 13,0 | 4,1 | - | - | 1 | 7,9 |
|  |  | 598,1 |  |  |  |  |  |

По агропочвенному районированию Аургазинский район относится к лесостепной зоне, подзоне - зауральская лесостепь

Основными почвообразующими породами на территории района являются рыхлые осадочные породы, относящиеся в основном к четвертичному периоду. Преобладают черноземы выщелоченные среднегумусные среднемощные: механический состав этих почв в основном глинистый; содержание гумуса колеблется от 5 до 15% в зависимости от степени эрозированности, мощность гумусового горизонта — 50-80 см.. Выщелоченные черноземы характеризуются сравнительно благоприятным химизмом, агрофизическими и биохимическими свойствами, высокими содержанием гумуса, азота, фосфора и калия, незначительная часть которых представлена подвижными формами. Эти почвы наиболее плодородные в районе. Небольшие площади в районе заняты: черноземами — типичными, остаточно — карбонатными, оподзоленными, а также тамно-серыми лесными.

Нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв в Аургазинском районе является серьезной экологической проблемой

Растительный покров представлен двумя ассоциациями: древесно-кустарниковой и травянистой.

Леса  имеют типичный для лесостепи мелкоколочный характер.  Преобладающая часть территории  распахана.

Основными породами являются дуб, береза, липа, клен, осина. В подлесье встречаются рябина, черемуха, крушина, жимолость. В поймах рек растут ива, калина, ветла, ольха, тальник, осокорь.

Под разреженным пологом леса обильно растут различные травянистые растения. На лесных полянах и опушках леса растут душица обыкновенная, зверобой, синюха, девясил, нивяник обыкновенный, лютик едкий, мышиный горошек, борец высокий, наперстянка крупноцветковая, таволга вязолистная, гравилат речной, купальница европейская, валериана лекарственная и другие. Ранней весной на опушках леса появляются ветренницы лютиковая и дубравная, хохлатки, медуницы, первоцветы. Из зимующих растений с зелеными листьями растет копытень европейский.

В южной части района преобладают степи с травянистыми растениями (типчак, полынь, тысячелистник, лапчатка серебристая, перекати-поле, ковыль перистый, мятлик узколистный, чабрец, земляника, клевер горный и луговой, чина луговая, пырей ползучий, тимофеевка степная, овсянница луговая). По краям полей произрастают васильки, живокость посевная. Из сорных растений в районе преобладают осот, бодяк, вьюнок полевой, пастушья сумка, сурепка, ширица, лебеда, мокрица, яснотки и другие.

В поймах рек и увлажненных местах растут рогоз, стрелолист, осока, аир болотный, белокрыльник. На водной поверхности некоторых озер растут кубышка желтая, кувшинка, ежеголовник ветвистый. Многие малые водоемы покрыты ряской. Повсеместно можно встретить и ядовитые растения: вех ядовитый, вороний глаз, волчье лыко, болиголов пятнистый, дурман, белена черная и многие другие.

Нуждающимися в охране растительными сообществами являются:

- каменистые и настоящие степи,

- семенные дубняки,

Животный мир представлен степными и лесными видами. Повсеместно встречаются зайцы, лисы, косули, кабаны, лоси. В лесных зарослях обитают барсуки. В степной части района много сусликов, хорьков, ласок. Иногда наблюдается появление волков у животноводческих ферм.

Повсюду встречаются птицы: грачи, вороны, сороки, скворцы, ласточки, из мелких птиц в лесу или в рощах - соловьи, иволги, зяблики, горихвостки, дрозды. Ранней весной над полями в небе поют жаворонки. В последние годы на водоемах, кроме диких уток, начали встречаться дикие гуси, лебеди, а в болотистых местах — цапли.

Из класса насекомых на полях и в других местах встречаются кузнечики, пауки, оводы, шмели, осы, шершни и другие, а также разноцветные бабочки: лимонница, траурница, махаон и другие.

Охотничье-промысловые животные представлены преимущественно лесными и лесостепными видами: лось, кабан, косуля, лисица, норка, горностай, хорь степной, барсук, заяц-русак, бобр, ондатра, вяхирь, кряква, чирок-трескунок и другие.

Редкими животными являются: корсак, могильник, большой кроншнеп, серая куропатка, стерлядь и другие

2.5 Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории СП Батыровский сельсовет  имеются месторождения: глины-кирпично- черепичное сырье- севернее д. Староитикеево,месторождения известняка-южнее д. Мустафино и севернее с. Куезбашево.

Границы горных отводов месторождений нефти и газа Ибраевское и Толбазинское  (недропользователь-НГДУ «Ишимбайнефь») частично охватывают западную и восточную части территорий сельского поселения.

2.6. Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории.). Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В границах проектирования выделяются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- зоны охраны водных объектов;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны воздушных линий электропередачи;

- зоны залегания полезных ископаемых;

- зоны распространения экзогенных геологических процессов, представленных  зонами распространения карстовыех процессов, речной эрозией и оврагообразованием.

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:

1. Взрыво-пожароопасные объекты: существующий склад ГСМ, расположенный востчнее с. Куезбашево , проектируемая АГЗС размещенная на межмуниципальной автодороге севернее с. Куезбашево,  проектируемая АЗС размещенная на региональной автодороге западнее с. Куезбашево, сеществующая АГРС, расположенная восточнее д. Новоадзитарово

2. Гидродинамически опасные объекты - существующие пруды.

Зоны охраны водных объектов

Водоохранные зоны предназначены для предотвращения загрязнения, заиливания и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Размер водоохранной зоны устанавливается по требованиям Водного кодекса РФ в соответствии с протяженностью реки .

Санитарно-защитные зоны.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами. Регламент использования территорий СЗЗ - в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-89*, п.7.8. (Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Санитарно-защитная зона от трубопроводного танспорта

Территорию сельского поселения вдоль западной границы пересекает газопровод- перемычка между газопроводом Челябинск-Петровск и действующим газопрводом ОАО « Газпром» с  санитарно-защитной зоной- по 150м по обе стороны от оси трубопрвода В южной части в широтном направлении проходит газопровод-отвод ОАО «Газпром»-АГРС также санитарно-защитной зоной150м по обе стороны от оси трубопрвода.  Имеется эксплуатационный нефтепровод  ОАО НГДУ «Ишимбай нефть» с санитарно-защитной зоной 75м по обе стороны от оси трубопрвода.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон  определяются Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Сельское поселение пересекают ЛЭП 500 кВ с охранными зонами  30 м в обе стороны от оси ЛЭП, ЛЭП 110 кВ с охранными зонами  20 м в обе стороны от оси ЛЭП, ЛЭП 35  кВ, с охранными зонами  15  м в обе стороны от оси ЛЭП.

Требования электробезопасности в охранных зонах вдоль   воздушных линий электропередачи определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ «Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Зоны залегания полезных ископаемых

Использование территорий в зонах залегания полезных ископаемых предусмотрено в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Закон РФ «О недрах» и Кодексом Республики Башкортостан о недрах (в ред. от 25.05.2010 № 266-з).

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказательства экономической целесообразности застройки.

Зоны распространения экзогенных геологических процессов

Смотри Глава V  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Глава III.  Анализ реализации предыдущего генерального плана

Генеральный план сельского поселения Батыровский сельсовет ранее не разрабатывался

В сравнении с материялами Схемы территориального планирования Аургазинского района, разработанного в 2010 году ОАО ПИ «Башкиргражданпроект», наблюдается небольшой прирост численности населения.

Глава IV  Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории

4.1  Прогноз социально-экономического развития.

Основной целью развития рассматриваемой территории является повышение уровня и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития экономики сел, развития трудового, производственного, интеллектуального, инфраструктурного потенциала. В данном проекте принят оптимистический сценарий социально-экономического развития .

Проектные предложения

Таблица № 4.1

| №№ | Наименование процессов | Проектные предложения на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демографические | 1. Реализация проектов по поддержке материнства и детства |
|  |  | 2. Стабилизация численности населения на уровне 2340 человек |
|  |  | 3. Реализация программ и национальных проектов в области жилищного строительства, здравоохранения, образования на основе нового генерального плана. |
| 2 | Экономические | 1. Размещение территорий под развитие малого предпринимательства |
|  |  | 2. Строительство АЗС, АГЗС,СТО на автодороге регионального и межмуниципального значения |
|  |  | 3 организация семейного животноводческого комплекса на 100 голов в д. Староитикеево, Сокращение поголовья МТФ до 100 голов в д. Мустафино, Переоборудование МТФ с. Куезбашево в ОТФ с закупкой поголовья |
|  |  | 4. Более качественное использование земель за счет рационального функционального зонирования |
|  |  | 5. Пополнение бюджета за счет реализации положений генплана через систему расчета и взимания земельных платежей. |
|  |  | 6.Дальнейшее увеличение объемов жилищного и культурно-бытового строительства. |
|  |  | 7 Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры |
|  |  | 8.Строительство общетоварных складов и овощехранилища с. Куезбашево. |
|  |  | 9. Строительство пункта приема вторсырья в с. Куезбашево. |
|  |  | 10. Создание торгово-закупочного предприятия в с. Куезбашево. |
|  |  | 11. Восстановление конного двора в с. Куезбашево. |
|  |  | 12. Реконструкция мукомольного предприятия. |
|  |  | 13. Строительство пекарни с кондитерской. |
| 3 | Социальные | 1. Повышение уровня обеспеченности учреждениями образования , здравоохранения , культуры и спорта. Обеспечение минимальных социальных гарантий населению в потреблении социальных благ и услуг. |
|  |  | 2.Совершенствование материально-технической базы социально-ориентированных учреждений. |
|  |  | 3. Увеличение финансирования социальных объектов. |
| 4 | Экологические | 1. Организация водоохранных зон и охраны источников водоснабжения. |
|  |  | 2. Создание озелененных санитарно-защитных зон. |
|  |  | 3. Управление отходами. Выполнение проекта санитарной очистки МР Аургазинский, строительство мусоросортировочной станции в районе закрываемого полигона ТКО, расположенного восточнее с. Куезбашево. |
|  |  | 4.Организация системы сбора вторсырья. |
|  |  | 5. Организация поверхностных стоков. |
|  |  | 6. Берегоукрепление, расчистка русел рек |
|  |  | 7. Строительство очистных сооружений |
|  |  | 8. Систематизация движения автотранспорта |
|  |  | 9. Рекультивация территорий закрываемых свалок ТКО |

4.2  Численность населения

В состав СП Батыровского сельсовет входят следующие населенные пункты со соответствующей численностью населения:

Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Таштамакского  сельсовет

Таблица № 4.2

| №№ | Наименование населенных пунктов | Численность населения, человек на1.01.2010 г | Численность населения, человек на1.01.2014 г | Численность населения, человек на1.01.2015 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Куезбашево | 620 | 578 | 588 |
| 2 | д. Новоадзитарово | 390 | 416 | 418 |
| 3 | д. Новоитикеево | 430 | 433 | 436 |
| 4 | д.Новомустафино | 50 | 58 | 62 |
| 5 | д. Мустафино | 420 | 449 | 458 |
| 6 | д. Староитикеево | 200 | 184 | 207 |
| 7 | д. Ивановка | 80 | 87 | 86 |
| 8 | д. Князевка | 30 | 27 | 28 |
| 9 | д. Николаевка | 30 | 19 | 20 |
| 10 | д. Сабанчи | 10 | 12 | 12 |
|  | итого | 2260 | 2263 | 2315 |

Возрастной состав населения

таблица 4.3

| Возрастные категории | Сущ. пол., % | Расч. срок, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Возрастная структура населения: всего население | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: - моложе трудоспособного возраста | 18,7 | 20,0 |
| - население в трудоспособном возрасте | 56 | 55,0 |
| - население старше трудоспособного возраста | 25,3 | 25,0 |

Прогноз численности населения

Таблица № 4.4

| № | Населенный пункт | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Куезбашево | 600 |
| 2 | д. Новоадзитарово | 430 |
| 3 | д. Новоитикеево | 450 |
| 4 | д.Новомустафино | 60 |
| 5 | д. Мустафино | 460 |
| 6 | д. Староитикеево | 210 |
| 7 | д. Ивановка | 80 |
| 8 | д. Князевка | 20 |
| 9 | д. Николаевка | 20 |
| 10 | д. Сабанчи | 10 |
|  | итого | 2340 |

4.3 Объемы строительства

4.3.1 Жилищное строительство

Распределение объемов жилищного строительства на расчетный срок

Таблица № 4.5

| № | Населенный пункт | Общая площадь, м2 | Количество квартир (домов), шт | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ, сохр. | Новое строи тельст во* | Всего на рассчет ный срок | Сущ, сохр. | Новое строи тельст во* | Всего на рассчет ный срок | Сущ. | Всего на рассчет ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | с. Куезбашево | 14377 | 3623 | 18000 | 191 | 24 | 215 | 588 | 600 |
|  | д.Новоадзитарово | 9409 | 3491 | 12900 | 158 | 23 | 181 | 418 | 430 |
|  | д. Новоитикеево | 8372 | 5128 | 13500 | 150 | 34 | 184 | 436 | 450 |
|  | д.Новомустафино | 1470 | 330 | 1800 | 27 | 2 | 29 | 62 | 60 |
|  | д.Мустафино | 10590 | 3210 | 13800 | 183 | 21 | 204 | 458 | 460 |
|  | д. Староитикеево | 4646 | 1654 | 6300 | 76 | 11 | 87 | 207 | 210 |
|  | д. Ивановка | 1584 | 816 | 2400 | 34 | 5 | 39 | 86 | 80 |
|  | д. Князевка | 630 | - | 630 | 14 | 0 | 14 | 28 | 20 |
|  | д. Николаевка | 820 | - | 820 | 19 | 0 | 19 | 20 | 20 |
|  | д. Сабанчи | 140 | 160 | 300 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 |
|  | итого | 52038 | 18412 | 70450 | 853 | 122 | 975 | 2315 | 2350 |

*- с учетом реконструкции и модернизации существующего жилого фонда.

4.3.2 Культурно-бытовое строительство

Потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания рассчитана в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение № 7) и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2015 г.) на расчетную численность населения 1,17 тысяч человек с учётом существующих ёмкостей.

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты обслуживания  периодического и повседневное обслуживания

Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учётом нормативных радиусов обслуживания.

Объекты, предлагаемые к размещению, показаны на чертеже ГД-4.1 «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства»

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания

Таблица № 4.6

| Наименование предприятий | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. | Требует ся всего (2340чел) | Сущ. сохраняе мое | Новое строи тельство | Размещается всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения народного образования |
| Детские дошкольные учреждения | место | 53 | 124 | 75 | 50 | 125 | с.Куезбашево-50 (сущ), Новоитикеево-25(сущ) д. Новоадзитарово-25 д. Мустафино-25 |
| Общеобразователь ные школы | Учащ. | 137 | 320 | 320 | 0 | 320 | с.Куезбашево-320 |
| Внешкольные учреждения, всего | мест | 10% от числа школьн. | 32 | 0 | 32 | 32 | в клубе с. .Куезбашево |
| Учреждения здравоохранения |
| Фельдшерско-акушерский пункт | Объект | По задан. | - | 3 | 1 | 3 | с.Куезбашево, д.Новоитикеево (новое стр.), д.Мустафино |
| Аптеки | м2 общей площади | 14 | 0 | 33 | 33 | 33 | Аптечные пункта при ФАП |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Территория открытых сооружений | га | 0,9 | 2,1 | 0 | 2,1 | 2,1 | Во всех населенных пунктах |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. пола | 80 | 187,2 | 0 | 190 | 190 | с.Куезбашево |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы | Посетит. мест | 200 | 468 | 560 | 0 | 560 | с.Куезбашево-250, д.Новоитикеево-110, д.Мустафино-200 |
| Библиотеки | тыс.ед./ чит.место | 5-6 4-5 | 14 11,7 | Нет данных | 14 11,7 | 14 11,7 | с.Куезбашево, д.Новоитикеево, д.Мустафино-в зданиях сельских клубов |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| Магазины, всего | м2 торг. площади | 300 | 702 | 68 | 634 | 702 | с.Куезбашево-32+214, д.Новоадзитарово-10+120, д.Новоитикеево-10, +120 д. Староитикеево-8 +60, д.Мустафино-8+120 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 | 234 | 34 | 200 | 234 | с.Куезбашево-32+60, д.Новоадзитарово-10+40, д.Новоитикеево-10, +40 д. Староитикеево-8+20 д.Мустафино-8+40 |
| - непродовольствен ных товаров | То же | 200 | 468 | 34 | 434 | 468 | с.Куезбашево-32+154, д.Новоадзитарово-10+80, д.Новоитикеево-10, +80 д. Староитикеево-8 +40, д.Мустафино-8++80 |
| Малый рынок | Торг места | 6 | 14 | 0 | 14 | 14 | с.Куезбашево |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 93,6 | 0 | 94 | 94 | д.Новоитикеево-22п.м., с.Куезбашево-50 п. м. д.Мустафино-22 |
| Магазины кулинарии | м2 торг. площади | 6 | 14,04 | 0 | 14 | 14 | с.Куезбашево (при проектируемом кафе) |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 | 16,4 | 0 | 17 | 17 | с.Куезбашево-15 п. м. д.Мустафино-1 д.Новоитикеево-1 |
| Прачечная | кг белья в смену | 60 | 140,4 | 0 | 140,4 | 140,4 | В здании проектируемой бани |
| Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | 8,19 | 0 | 8,19 | 8,19 |  |
| Бани | место | 7 | 16,4 | 0 | 17 | 17 | с.Куезбашево-7 д.Мустафино-5 д.Новоитикеево-5 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | с. Куезбашево |
| Отделения и филиалы банка | Объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | 2 | с. Куезбашево д.Мустафино-24 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Пункт приема вторсырья | объект | 1 объект 20 тыс. | 1 | 0 | 1 | 1 | с.Куезбашево |
| Гостиница | место | 6 | 14 | 0 | 14 | 14 | с.Куезбашево |
| Общественные уборные | прибор | 1 | 2,34 | 0 | 3 | 3 | с.Куезбашево |
| Пожарное депо | Пож а/м | 0,4 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | с.Куезбашево- строительство теплого гаража |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,56 | 13,3 | 0 | 13,3 | 0,8га- недействующие кладбища Территории действующих кладбищ расширения не требуют. |

4.3.3 Производственное и  коммунально-бытовое строительство

Производственное и коммунально-складское строительство осуществляется на свободных от застройки территориях.

Проектом предлагается сохранение и развитие существующих предприятий, а также

1. Размещение территории под развитие малого предпринимательства западнее с. Куезбашево

2. Строительство  АЗС,СТО на автодороге регионального значения в восточной части с.Куезбашево

3. Строительство  АГЗС на автодороге межмуниципального значения в восточной части с.Куезбашево

4 Организация семейного животноводческого комплекса на 100 голов Стпроитикеево

5. Строительство общетоварных складов и овощехранилища  восточнее с. Куезбашево

6.  Строительство пункта приема вторсырья восточнее с. Куезбашево

7. Создание торгово-закупочного предприятия восточнее с. Куезбашево

8. Строительство хлебопекарни (рядом с мукомольным предприятием)

9. строительство мусороперегрузочной, мусоросортировочной станции восточнее с. Куезбашево

Расчет потребности в складских территориях

Таблица № 4.5

| №№ | Наименование складов | Ёмкость складов | Размеры земельных участков, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив на 1 тыс. чел. | Требуется на расч. срок | Норматив на 1 тыс. чел. | Требуется на расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Склады общетоварные | Кв.м площади пола | Кв.м площади пола |  |  |
| 1.1 | Продовольственных товаров | 77 | 180,2 | 210 | 491,4 |
| 1.2 | Непродовольственных товаров | 217 | 507,8 | 490 | 1146,6 |
|  | ИТОГО |  | 688 |  | 1638 |
| 2 | Склады специализированные | Тонн |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распределительные (для хранения мяса, жиров, молочных продуктов и т.п.) | 27 | 63,2 | 70 | 163,8 |
| 2.2 | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | 128 | 299,5 | 610 | 1427,4 |
|  | ИТОГО |  | 362,7 |  | 1591,2 |
| 3 | Склады стройматериалов и твердого топлива |  |  |  |  |
| 3.1 | Склады стройматериалов (потребительские) | - |  | 300 | 702 |
| 3.2 | Склады твердого топлива |  |  |  |  |
|  | -угля | - |  | 300 | 702 |
|  | -дров | - |  | 300 | 702 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2106 |

4.4 Функциональное зонирование

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона;

2. Общественно-деловая зона;

3. Рекреационная зона;

4. Производственная зона;

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

6. Зона специального назначения;

7. Прочие территории.

1. Жилая зона представлена

Зоной застройки индивидуальными одноэтажными жилыми домами

с приквартирными участками до 0,25га

В пределах жилой зоны существуют территории  детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

2. Общественно-деловая зона- зона многофункциональной общественно-деловой застройки, которая предназначена для размещения объектов культурно-бытового обслуживания периодического и повседневного   значения ;

3. Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары, водные объекты в пределах населенных пунктов.

4. Производственная зона – территория, где размещены промышленные, коммунально-складские объекты (преимущественно размещены на землях сельскохозяйственного назначения)

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

К этой зоне относятся: улицы, дороги, основные коридоры магистральных сетей.

6. Зона специального назначения. К этой зоне отнесены территории  кладбищ, рекультививируемых  полигонов ТКО, скотомогильников, санитарно-защитное озеленение.

7. Прочие зоны – к ним отнесены земли сельхозназначения, земли лесного и водного фондов и другие категории земель вне границ населенных пунктов, резервные селитебные территории.

4.5 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение

Проектом предлагается оптимизация функционального зонирования. Преобразования рассчитаны на длительный срок (как расчетный, так и перспективный).

Потребность в селитебных, промышленных, коммунально- складских территориях определена в соответствии с ранее разработанными проектами территориального планирования, а также по рекомендациями СниП и справочников.

Развитие селитебной зоны предлагается за счет приращения территорий в соответствии со схемой территориального планирования.

таблица№4,6

| № | Населенный пункт | Направление развития |
| --- | --- | --- |
|  | с. Куезбашево | запад |
|  | д. Новоадзитарово | запад |
|  | д. Новоитикеево | юго-запад |
|  | д.Новомустафино | север |
|  | д. Мустафино | юго-запад |
|  | д. Староитикеево | восток |
|  | д. Ивановка | в существующих границах |
|  | д. Князевка | в существующих границах |
|  | д. Николаевка | в существующих границах |
|  | д. Сабанчи | юг |

Проектом предлагается:

- Повышение эффективности использования территории.

- Формирование многофункциональных общественных центров с учетом радиусов доступности, строительство открытых спортивных сооружений,

- Организация парковых зон в поймах рек, озер и прудов.

- Совершенствование транспортной системы: Приведение параметров улиц в соответствие с классификацией.

- Управление отходами.

- Упорядочение промышленных и коммунально-складских зон, создание озелененных санитарно-защитных зон.

- Рекультивация нарушенных территорий.

Движение земельного фонда в пределах проектируемых границ                                                                                                                                                                                                                                       таблица 4.7

| №/№ | Перечень земельных участков, из состава которых планируется изъятие земель для расширения границ населенного пункта | Категория земель ( наст) | Пло щадь земель, плани руе мых к включе нию в грани цы насе ленного пункта | Кадас тровая стои мость участка, руб/кв.м | Вид использова ния (наст.) | Форма соб ственности | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Куезбашево |
| 1 | 02:05:000000:532 | Земли сельскохозяйственного назначения | 19,2 | 3,51 | Травянистая растительность степная | Общая долевая собственность | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
| 2 | 02:05:141302:11 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5,3 | 3,51 | пашня | Общая долевая собственность | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
| 3 | 02:05:141302:10 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4,9 | 3,51 | пашня | Общая долевая собственность | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
|  | итого |  | 29,4 |  |  |  |  |
| д. Новоадзитарово |
|  | 02:05:140501 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12,3 | 3,51 | пашня | Общая долевая собственность | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
|  | итого |  | 12,3 |  |  |  |  |
| д. Ивановка, д. Князевка, д. Николаевка |
| Развитие в пределах существующих границ |
| д. Новоитикеево |
|  | 02:05:141301:3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 17,8 | 3,51 | пашня | Общая долевая собственность | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
|  | итого |  | 17,8 |  |  |  |  |
| д. Староитикеево |
|  | 02:05:000000:532 | Земли сельскохозяйственного назначения | 10,6 | 3,51 | пашня | Общая долевая собственность | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
|  | итого |  | 10,6 |  |  |  |  |
| д. Сабанчи |
|  | 02:05:141101:12 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,8 | 3,51 | пашня | Общая долевая собственность | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
|  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |
| д.Мустафино |
|  | 02:05:141201 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14,1 | 3,51 | пашня | Общая долевая собственность | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
|  | итого |  | 14,1 |  |  |  |  |
| д. Новомустафино |
|  | 02:05:141101 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5,4 | 3,51 | пашня | Общая долевая собственность | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
|  | итого |  | 5,4 |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 91,4 |  |  |  |  |

4.6 Охрана памятников историко-культурного наследия

В соответствии с п.1 ст.31 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, до начала землеустроительных, земляных, строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

В связи с тем, что на рассматриваемой территории  не проводился сплошной мониторинг недвижимых объектов культурного наследия, существует большая вероятность дальнейшего обнаружения памятников. Для определения наличия или отсутствия таковых на запрашиваемых территориях необходимо провести мониторинг территории,

Для проведения археологических исследований (в том числе и разработку проектов зон охраны) заказчику необходимо заключить договор с юридическими лицами, уставной целью деятельности которых является проведение археологических полевых работ, и состоящим в трудовых отношениях с физическими лицами, отвечающими требованиям согласно « Положению о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия», утвержденному приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 февраля 2009 г. № 15. Право на проведение охранных археологических мероприятий и работ определенного вида на памятниках археологии дает открытый лист.

При выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов историко-культурного наследия необходимо провести их государственную историко-культурную экспертизу для обоснования принятия решений в установленном законом порядке. Заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами необходимо представить в госорган по охране памятников.

Необходимо учесть, что археологические исследования (в том числе и проект зон охраны), проводятся за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ (ст. 36, п. 4 Федеральный закон № 73-ФЗ).

4.7. Озеленение. Рекреация

Проектируемые зеленые насаждения в границах населенных пунктов по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования ( парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);

- специального назначения –  санитарно-защитное озеленение.

Озелененные территории, при предлагаемой проектом организации, оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Проектируемые парки приурочены к акваториям рек и иных водных объектов. К зеленым зонам примыкают спортивные, рекреационные, общественные объекты.

Для озеленения рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: ели, сосны, лиственницы, березы, осины, дубы, липы и др., а также кустарник с высокими декоративными свойствами: сирень, спирея, барбарис, чубушник и др.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в границах селитебных территорий на расчетный срок составит 195,7м2/чел.

На территории сельского поселения существует база отдыха уфимского юридического института.  Также летняя база отдыха  организована в д. Сабанчи. В районах озер и прудов  имеются традиционные места отдыха. Проектом предлагается их обустройство специальными площадками для размещения палаточных городков, костровищ, туалетов.

4.8 Пожарная безопасность

При разработке документов территориального планирования  должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в Федеральном Законе Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, «Технических регламентах о требованиях пожарной безопасности».

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, технических регламентов, технических условий для зданий, на которых действие технических регламентов не распространяются.

Пожарная служба по Аургазинскому району:

Пожарная часть №149 ГУ«14 ОФПС по РБ», расположена в с.Толбазы, по адресу ул.Парковая, 4;

Пожарная часть №112 ГУ «9 ОФПС по РБ» договорной, расположена в с.Степановка

Пожарная охрана сельского поселения размещена в гаражном боксе при административном здании в зоне существующего общественного центра с. Куезбашево. В боевом расчете имеется ГАЗ-53. (проектом предложено строительство собственного теплого гаража в том же селе, что позволит обеспечить нормативное время прибытия по техническому регламенту (20 минут для сельской местности).

Глава V  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Батыровского сельсовета ( деревень Мустафино, Новоитекеево, Староитекеево, Куезбашево, Новоадзитарово, Новомустафино, Ивановка ), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 2,0м.

Рельеф участка проектирования пологоувалистый. Перепад рельефа составляет 150÷273м.  По рассматриваемой территории протекают река Аургазы и ручьи.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные , исключительный - 3,0 тысячные,  максимальный – 80,0 тысячных.

В местах пересечения улиц с рекой предусматриваются  мосты, с ручьями-  трубы.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

В целях благоустройства водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки,

от ила и  мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории:

- благоустройство водотоков             - 5 км

Глава VI Улично-дорожная сеть и транспорт

6.1 Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются  автомобильным транспортом. Выезд на трассу федерального значеня  Уфа-Оренбург осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Толбазы- Красноусольск . Расстояние от центра проектируемого сельского поселения с. Куезбашево до районного центра с. Толбазы составляет 13км. В меридианальном направлении территорию сельского поселения пересекает автомобильная дорога межмуниципального значения Новоадзитарово-Ишлы, от которой ответвляется дорога той же категории Мустафино- Тряпино. Остальные дороги- местного значения.

Улицы и дороги в основном имеют твердое покрытие, частично- асфальтовое, частично- щебеночное покрытие.

Межпоселковые пассажирские перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс».

Искусственные сооружения  в местах пересечения автодорог с ручьями и водоразделами представлены водопропускными трубами.

6.2 Улицы и дороги

Проектируемая улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями и обеспечивает связь жилых территорий с общественными центрами, производственными территориями, объектами рекреации и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Показатели транспортной сети в границах проектирования

Таблица № 6.1

| Покезатели транспортной сети | Единица измерения | Существующее положение | Показатели на расчетный срок(с твердым покрытием) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Протяженность дорог общей сети в том числе | км | 51,8 | 62,0 |
| Региональных | км | 10,3 | 10,3 |
| Межмуниципальных | км | 11,3 | 13,6 |
| Местного значения | км | 30,2 | 38,1 |
| Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (межпоселкового автобуса) | Км | 21,6 | 23,9 |
| Протяженность улично-дорожной сети(в границах населенных пунктов), всего | Км | 22 | 30,9 |
| Плотность уличной сети | Км/ км2 | 0,0004 | 0,0004 |

Поперечные профили улиц с населенных пунктах запроектированы-основные и главные улицы-40-25м в красных линиях с двухполосным движением. Ширина проезжей части-7м , ширина тротуаров-2,25м. Минимальная ширина второстепенных улиц в красных линиях-15м, проезжая часть-6м, тротуары-1,5м.

Искусственные сооружения представлены водопропускными трубами и плотинами запруд, как правило с двухполосной проезжей частью автодорог.

6.3 Общественный транспорт

Межпоселковые пассажирские перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс».

Движение межпоселкового транспорта осуществляется по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, попутно обслуживая население проектируемой группы населенных пунктов. Протяженность линии автобусных маршрутов  в границах проектирования составляет 23,9 км.

Остановки общественного транспорта размещаются по пути следования, в основном возле объектов культурно-бытового обслуживания, возле мест приложения труда. Остановки должны быть  оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам.

6.4 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 343 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении 2,34 тыс.чел. составит 803единицы.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на проектируемой станции техобслуживания , размещаемой западнее с. Куезбашево вдоль автомобильной дороги регионального значения Толбазы-Красноусольск. Общее количество постов на станции обслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей- 4 поста. АЗС  проектируются из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей- 2 колонки. Существующий склад ГСМ с топливно-раздаточной колонкой для легковых автомобилей расположена  рядом с МТМ с. Куезбашево . Нормы расчета АГЗС отсутствуют. В связи с отсутствием информации по  существующему положению и на перспективу проектом предлагается провести инвентаризацию парка автомобилей, работающих на газовом топливе, а также разработать план мероприятий по его увеличению. Проектом предлагается размещение АГЗС  на автодороге межмуниципального значения севернее с. Куезбашево Гаражи индивидуальных автомобилей жителей  размещаются на территории приквартирных участков.

Временные стоянки легковых автомобилей у общественных центров рассчитываются при конкретизации емкостей проектируемых объектов в соответствии с действующими нормативами и должны размещаться на собственных территориях в полном объеме.

Размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры см. ГД-5 «Карта границ зон транспортной инфраструктуры».

Глава VII  Инженерное обеспечение

7.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Батыровского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется мелких индивидуальных котельных небольшой мощности. В с. Куезбашево имеется 1 центральная газовая котельная.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок | Батыровский сельсовет |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 70,45 | 26,25 | 1,8 | 0,2 | 2,35 | 175,2 | 0,4 | 2,5 |
|  | сущ. положение | 52,04 | 26,25 | 1,4 | 0,2 | 2,32 | 175,2 | 0,4 | 1,9 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 2,0 | 0,2 |  |  | 0,4 | 2,7 |
|  | сущ. положение |  |  | 1,5 | 0,2 |  |  | 0,4 | 2,1 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,7 | 0,2 |  |  | 0,4 | 2,3 |
|  | сущ. положение |  |  | 1,3 | 0,2 |  |  | 0,4 | 1,8 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,7 | 0,6 |  |  | 2,5 | 7,8 |
|  | сущ. положение |  |  | 3,5 | 0,4 |  |  | 2,5 | 6,4 |

7.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Батыровского сельсовета осуществляется через АГРС «Новоадзитарово» и АГРС «Исмагилово».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Батыровский сельсовет |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | сущ. положение | Расчетный срок |
|  |  | тыс. чел. |  |  |
|  |  | сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 2,32 | 2,35 | 694,5 | 385,8 | 705,0 | 391,7 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 853 | 975 | 2349,2 | 1305,1 | 2685,2 | 1491,8 |
|  | Итого |  |  | 3043,7 | 1690,9 | 3390,2 | 1883,4 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3195,8 | 1775,5 | 3559,7 | 1977,6 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 159,8 | 88,8 | 178,0 | 98,9 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 167,8 | 93,2 | 186,9 | 103,8 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1,8 | 2,3 | 897,3 | 252,3 | 1096,6 | 323,6 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 6,4 | 7,8 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 4260,9 | 2121,0 | 4843,2 | 2405,1 |

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

7.3  Водоснабжение

Проектные предложения.

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Батыровский сельсовет относится к недостаточно обеспеченным  по подземным источникам воды.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом  с местными водонагревателями;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Из-за малого объема собственных питьевых источников воды населенные пункты Батыровского сельсовета снабжаются водой из соседнего Гафурийского района с помощью группового водопровода.

Централизованное водоснабжение имеется в с.Куезбашево и д.Староитекеево и Новоитекеево. Водовод идет из с.Белое Озера Гафурийского района.

Д.Новоадзитарово, Мустафино планируется запитать от транзитного водовода, проходящего по краю населенного пункта.

Водоснабжение д.Новомустафино, Ивановка, Князевка, Николаевка, и Сабанчи  предусматривается от индивидуальных источников водоснабжения.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001.  Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при  несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии  сетей — на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

7.4  Водоотведение

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в Батыровском сельсовете отсутствует.  Во всех сельских населенных пунктах действует выгребная система канализации.

Проектное решение.

Проектом предусматривается централизованное канализование с.Куезбашево и д.Новоадзитарово  с устройством  единых проектируемых биологических очистных сооружений   и сбросом очищенных сточных вод в р.Моило-Пукан-Сирма.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

В остальных населенных пунктах  предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков  работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения  на расчетный срок.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | с.Куезбашево (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 600 | 150 | 90,00 | 108,00 | 12,85 | 3,57 | 90,00 | 108,00 | 1,04 | 3,13 |
| 2 | д.Новоадзитарово (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 430 | 150 | 64,50 | 77,40 | 10,37 | 2,88 | 64,50 | 77,40 | 0,75 | 2,24 |
| 3 | д.Новоитекеево (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 450 | 150 | 67,50 | 81,00 | 10,65 | 2,96 | 67,50 | 81,00 | 0,78 | 2,34 |
| 4 | д.Новомустафино (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 60 | 50 | 3,00 | 3,60 | 0,81 | 0,23 | 3,00 | 3,60 | 0,03 | 0,10 |
| 5 | д.Мустафино (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 460 | 150 | 69,00 | 82,80 | 10,76 | 2,99 | 69,00 | 82,80 | 0,80 | 2,40 |
| 6 | д.Староитекеево (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 210 | 125 | 26,25 | 31,50 | 5,43 | 1,51 | 26,25 | 31,50 | 0,30 | 0,91 |
| 7 | д.Ивановка (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 80 | 50 | 4,00 | 4,80 | 1,08 | 0,30 | 4,00 | 4,80 | 0,05 | 0,14 |
| 8 | д.Князевка (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 20 | 25 | 0,50 | 0,60 | 0,14 | 0,04 | 0,50 | 0,60 | 0,01 | 0,02 |
| 9 | д.Николаевка (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 20 | 25 | 0,50 | 0,60 | 0,14 | 0,04 | 0,50 | 0,60 | 0,01 | 0,02 |
| 10 | д.Сабанчи (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 10 | 25 | 0,25 | 0,30 | 0,07 | 0,02 | 0,25 | 0,30 | 0,00 | 0,01 |
| 11 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  | 32,55 | 39,06 | 5,23 | 1,45 | 32,55 | 39,06 | 0,38 | 1,13 |
|  | Итого на расчетный срок | 2340 |  |  | 429,66 | 57,53 | 15,98 |  | 429,66 | 4,14 | 12,43 |

Ливневая канализация.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам села Куезбашево запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого, так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

В проекте принято строительство 1-х очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). Сброс очищенных поверхностных вод   предусмотрен в р. Моило-Пукан-Сирма реку с постоянным водотоком.

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в  сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

7.5  Электроснабжение

Существующее положение

Система электроснабжения Батыровского сельсовета Аургазинского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ),  распределительные сети (линии напряжением 6 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6/0,4 кВ).

По территории сельсовета проходит машистральная высокосольтная линия ВЛ-500 кВ.

Электроснабжение Батыровского сельсовета осуществляется по воздушным линиям 10 кВ от ПС «Батырово» 35/10 кВ.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Батыровского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих ПС.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций.

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| № | Мощность |
| --- | --- |
| ТП1 | 1х40 кВА |
| ТП2 | 1х40 кВА |
| ТП3 | 1х40 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ-6(10) кВ;

- Проектом предлагается вынос существующей ВЛ 6(10) кВ:

в д. Новоадзитарово, Новоитикеево, проходящей через существующую усадебную застройку;

- Проектом предлагается вынос существующей ВЛ 35 кВ за пределы жилых и общественно-деловых зон или замена ВЛ кабельной, проходящей через д. Новоитикеево и д. Новоадзитарово.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Батыровский сельсовет | 121,8634 | 785,421 |

*Без учета промышленных предприятий

7.6. Телефонизация, теле-, радиофикация

Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Батыровского сельсовета Аургазинского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих телефонных станций, расположенных в с. Куезбашево, ул. Садовая, д. 38а (с. Куезбашево, 
д. Николаевка, д. Князевка, д. Ивановка). АТС, расположенное в с. Тряпино Тряпинского сельсовета Аургазинского района, обслуживает д. Мустафино, 
д. Новомустафино, д. Сабанчи. В д. Староитикеево и д. Новоитикеево находятся распределительные телефонные шкафы.

В селе линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от существующих АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Батыровский сельсовет | 150 | 1171 |

*Без учета промышленных предприятий

Проектом предлагается вынос существующих линий связи:

- в д. Новоадзитарово, проходящей через проектную усадебную застройку;

- в д. Староитикеево, проходящей через проектную усадебную застройку.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем реконструкции и расширения емкостей существующих ЭАТС.

Места размещения существующих ЭАТС и линий связи показаны на схеме объектов инженерного обеспечения.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) проектом предлагается:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на расчетный срок*	- 200 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VIII. Охрана окружающей среды

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня  шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию.,

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, определены основные направления экологической деятельности:

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

Архитектурно- планировочное решение проектируемой группы населенных пунктов основано на комплексной оценке существующего состояния  среды.

8.1 Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в проектируемом  районе являются стационарные источники ( сельскохозяйственные предприятия, ) и передвижные источники (автотранспортные средства).

Проектом предлагается организация санитарно-защитных зон от предприятий и объектов.

Санитарно-защитные зоны приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Перечень предприятий с нормативными значениями санитарно-защитных зон

таблица№8.1

| №/№ | Наименование | примечание | Класс опасности (размер СЗЗ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машино-тракторная мастерская | восточнее с. Куезбашево | 4(100м) |
| 2 | Склад ГСМ | восточнее с. Куезбашево | 4(100м) |
| 3 | МТФ( планируется ОТФ) | восточнее д. Куезбашево | 3 (300м) |
| 4 | Зерноток | Северо-восточнее д. Таштамак | 5 (50м) |
| 5 | Пилорама | восточнее с. Куезбашево | 4(100м) |
| 6 | Конный двор | восточнее с. Куезбашево | 4(100м) |
| 7 | ЗАО «Аургазинский свинокомплекс» | восточнее д. Новоадзитарово | 2 (500 м) |
| 8 | МТФ до 100голов (лицей ПЛ-82) | Севернее д. Мустафино | 4 (100м) |
| 9 | Зерноток | Западная часть д. Мустафино | 5 (50м) |
| 10 | Пасека | Западнее д. Сабанчи | - |
| 11 | МТФ (семейная ферма до 100гол.)) | Западнее д. Староитекеево | 4 (100м) |
| 12 | МТФ | Южнее д.Новоитекеево | 3(300 м) |
| 13 | Пилорама | Южнее д.Новоитекеево | 4 (100м) |
| 14 | Зерноток | Южнее д.Новоитекеево | 5 (50м) |
| 15 | Машино-тракторная мастерская | Южнее д.Новоитекеево | 4(100м) |
| 16 | Молокоприемный пункт | южнее д. Новоадзитарово | 5 (50м) |
| 17 | Свалки ТКО |  | 1 (1000м) рекомендованы к закрытию |
|  | д. Куезбашево | 500м,восточнее н. п. |  |
|  | д. Новоитикеево | 500м, южнее н.п. |  |
|  | д.Новомустафино | 500м севернее н.п. |  |
|  | д. Мустафино | 500м к северу от н.п. , около МТФ в овраге |  |
|  | д. Староитикеево | 500м, западнее н.п. |  |
| 18 | Кладбища |  | 5(50м) |
|  | д. Николаевка | 500м южнее н.п. |  |
|  | д. Сабанчи | 730м южнее н.п. |  |
|  | д. Куезбашево | 500м юго-восточнее н.п. |  |
|  | д. Новоадзитарово | 400м западнее н.п. |  |
|  | д. Новоитикеево | 1в черте н.п, 1 в150м южнее н. п. |  |
|  | д. Мустафино | 3 кладбища:2 в черте н.п.,- 90м восточнее н.п. |  |
|  | д. Староитикеево | 1- в границах н.п. |  |
|  | д.Новомустафино | 150м севернее н.п. |  |
| 19 | Скотомогильники |  | 1 (1000м) |
|  | Мустафино | 1800м западнее н.п. |  |
|  | д. Куезбашево | 750м юго-восточнее н.п. |  |
| 20 | АЗС | западнее с. Куезбашево | 4-5(100-50м) |
| 21 | АГЗС | севернее с. Куезбашево | 4 (100м) |
| 22 | СТО | западнее с. Куезбашево | 5(50м) |
| 23 | Общетоварные склады, овощехранилище | восточнее с. Куезбашево | 5 (50м) |
| 24 | Пункт приема вторсырья | восточнее с. Куезбашево | 5 (50м) |
| 25 | Торгово-закупочное предприятие | восточнее с. Куезбашево | 5 (50м) |
| 26 | Мукомольное предприятие | западнее с. Куезбашево (сущ) | 4(100м) |
| 27 | Хлебопекарня, кондитерский цех | в районе мукомольного предприятия | 5(50) |
| 28 | Территории под развитие малого предпринимательства | западнее с. Куезбашево | 4,5 (100,50м) |
| 29 | Мусороперегрузочная, мусоросортировочная станции | восточнее с. Куезбашево | 4 (100м) |

В санитарно- защитных зонах в с. Куезбашево от свалки ТКО-48   жилых дома (закрытие на 1 очередь строительства); из них17 от МТФ ( предусмотреть мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны- озеленение по периметру, применение современных технологий. прилегающая жилая зона выделена в зону запрета нового строительства); в д. Новоадзитарово -4 дома с СЗЗ от закрываемой свалки ТКО, 17- от СТФ ( предусмотреть мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны- озеленение по периметру, применение современных технологий. прилегающая жилая зона выделена в зону запрета нового строительства); в с Мустафино-19 жилых домов в СЗЗ от МТФ ( сократить поголовье до 100): В с. Ивановка-8 домов В СЗЗ от свалки ТКО ( закрытие в 1 очередь строительства)

Проектируемые производственные и коммунальные площадки размещены с учетом санитарно-защитных зон.

Исходя из многолетних наблюдений, значительная часть загрязняющих веществ в атмосферном воздухе-это выхлопы автотранспорта.

Параметры проектируемых улиц и дорог запроектированы в соответствии с их классификацией. Поперечные профили включают зеленые  защитные экраны .

Планировочные мероприятия по охране воздушного бассейна.

1. Проектом генерального плана выбраны  наиболее безопасные в экологическом отношении направления территориального развития (с учетом закрытия свалок ТКО и сокращения поголовья на фермах, непосредственно примыкающих к жилым кварталам).

2. Параметры  улиц запроектированы в соответствии с их классификацией.

3. Строительство  жилых зданий только вне санитарно-защитных зон .

4. Создание единой системы озеленения, включающей озелененные улицы, парки, скверы, бульвары, санитарно- защитное озеленение, озеленение прибрежных полос водоемов.

Инженерно-технические мероприятия по охране воздушного бассейна.

1. Совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий на предприятиях, доведение  объемом вредных выбросов в воздушном бассейне до 0,8 ПДК на границах СЗЗ.

2. Отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе.

3. Оснащение стационарных источников выбросов газо-, пылеулавливающим оборудованием.

4. Озеленение санитарных зон и территорий предприятий.

Организационные меры по охране воздушного бассейна.

1. Строительство и реконструкция промышленных и сельскохозяйственных предприятий только по проектам, прошедшим экологическую экспертизу.

2. Контроль за работой автотранспорта.

3. Мониторинг состояния атмосферного воздуха.

8.2  Охрана водных ресурсов

Проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.(Ст65 п1,2,3 Водного кодекса РФ)

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.( ст65п4 Водного кодекса РФ)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.(Ст 65 п5 Водного кодекса РФ)

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.( Ст.65   п6 Водного кодекса РФ)

Водоохранная зона рек  Аургазы, Турсагали,  Кузелга  составляет 100м, рек Корья, Билиш, Читлы, Зурелга, Мезель- Сирма, Мойло-Пукан-Сирма составляет 50 м.

На территории сельского поселения имеются озера Однажкуль, Тикет-Пуссы, Кантаркуль,Моклекуль, Тирянкуль.

Ширина водоохранной зоны  этих озер принята 50 метров

На малых пересыхающих реках для сохранения воды вблизи деревень и животноводческих ферм построены пруды. Наиболее крупный-пруд на р. Билиш.

Ширина водоохранной зоны   принята 50 метров

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.(Ст 65 п11 Водного кодекса РФ)

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.(Ст 65 п12 Водного кодекса РФ)

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.(Ст 65 п13 Водного кодекса РФ)

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.(Ст 65 п14 Водного кодекса РФ)

Ширина прибрежной защитной полосы рек Аургазы, Турсагали,  Кузелга, Корья, Билиш, Читлы, Зурелга, Мезель- Сирма, Мойло-Пукан-Сирма - 50 м., прибрежной защитной полосы озер   и прудов также составляет 50м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах").(Ст 65 п15 Водного кодекса РФ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.(Ст 65 п16 Водного кодекса РФ)

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными  статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.(Ст 65 п17 Водного кодекса РФ)

15. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.(Ст 65 п18 Водного кодекса РФ)

Проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим  является поэтапный охват канализацией населенных пунктов с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.(Ст6 п1 Водного кодекса РФ)

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20метров (р. Аургазы, Турсагали, Кузелга), за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.  Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров (р. Корья, Билиш, Читлы, Зурелга, Мезель- Сирма, Мойло-Пукан-Сирма). (Ст6 п6 Водного кодекса РФ)

Затапливаемые и подтапливаемые территории отсутствуют.

Планировочные меры по охране водных ресурсов:

1. Поэтапный охват канализацией населенных пунктов  с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском.

2. Установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.

3. Озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.

Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:

- 1. Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- 2. Обеспечение  технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей.

- 3. Внедрение  водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.

Организационные меры по охране водных ресурсов:

1. Контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения. В границах первого пояса не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. В границах второго пояса не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. В границах второго и третьего поясов все работы, в том числе добыча песка, гравия Донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

2. Установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для  оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды.

3. Мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.

8.3 Охрана почв, растительности, лесов

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, с учетом категории их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами;

- соблюдение мероприятий Программы управления отходами, в том числе разработку проекта санитарной очистки муниципального района;

- борьба с эрозией и оврагообразованием.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесных насаждений от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, выпаса скота;

- восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.

  - Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в населенных пунктах являются

существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 500,110,35 кВ. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 35кВ-15м, 110КВ - 20 м, 500КВ - 30 м.

8.5  Санитарная очистка

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

В настоящее время Постановлением правительства №61 от 18.02.2014г. принята государственная программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», которая объединяет 3 подпрограммы: «обеспечение неистощительного природопользования в Республики Башкортостан», «Экологическая безопасность Республики Башкортостан», «Обеспечение реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан»».

Схемой территориального планирования  предлагается:

- - закрытие на 1 очередь (2025 г.) свалок ТКО, расстояние от которых до жилой застройки менее 1000 м;

- - рекультивация  территорий закрываемых  свалок ТКО;

- - организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

В данном проекте накопления твердых коммунальных отходов расчет произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

исходя из нормы накопления твердых коммунальных отходов 280 кг/чел. в год, их общее количество составит 655,2 т/год

Морфологический состав ТКО

Таблица № 8.3

| Компонент | % по массе | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 | 196,0 |
| Бумаги, картон | 37-41 | 262,0 |
| Дерево | 1-2 | 6,6 |
| Металлолом | 4-6 | 32,8 |
| Текстиль | 3-5 | 32,8 |
| Кости | 1-2 | 13,3 |
| Стекло | 2-3 | 19,6 |
| Кожа, резина | 0,5-1 | 6,6 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 | 6,6 |
| Пластмасса | 5-6 | 32,8 |
| Прочие | 1-2 | 13,3 |
| Отсев | 5-7 | 32,8 |
| Всего | 100 | 655,2 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

2,34тыс.чел.х 50 кг/год = 117т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации

. Проектом предложена рекультивация существующих полигонов ТКО.   В соответствии со схемой территориального планирования Аургазинского района усовершенствованный полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочная станция размещаются в с. Толбазы. В соответствии со схемой территориального планирования и в связи с близостью Батыровского сельсовета к районному центру размещение мусороперегрузочной станции в границах сельского поселения не предусматривается.

Действующий скотомогильник  размещается в1800м западнее д. Мустафино.

Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается:

- организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

- создание на территории сельсовета сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических,

- стимулирующих раздельный сбор отходов.

- При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

- контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

- контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

- конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

- Пункт приема вторсырья запроектирован в с. Куезбашево

- Мусороперегрузочная. мусоросортировочная станции запроектированы восточнее с. Куезбашево.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1(365 х V), где

Пгод — годовое накопление ТБО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((2246,4х 1х 1,25) / 365х 0,75)х 1,05 =10,8=11контейнеров (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается вдвое).

Ббунк. = ((401,1х 1х 1,25) / 365х 1,5)х 1,05 = 0,96=1бункер

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО:

М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час;

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час;

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог. - продолжительность погрузки, час;

Траз. - продолжительность разгрузки, час;

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час;

Р=(8-(0,5+0,5))/(0,5+0,5+1)=3,5~4 - число рейсов;

Псут = 4х20,6 = 82,4м3 — суточная производительность мусоровоза.

М=1 мусоровоз.

Полигон ТКО в соответствии со схемой территориального планирования МР Аургазинский район  размещен юго-западнее р.ц. Толбазы.  Мусороперегрузочная, мусоросортировочная станции запроектированы на месте рекультивируемой свалки ТКО восточнее с. Куезбашево. Специализированные службы и автохозяйство также размещены в районном центре.  Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Сбор , утилизацию и переработку специфических  видов отходов (люминисцентные, ртутные лампы, биологические отходы, аккомуляторы, автомобильные шины) производят специализированные организации.

Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивировать территории закрываемых свалок ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический этапы.

Технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

Биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

Глава IX  Первая очередь строительства

Объем нового жилищного строительства  на период до 2025года составит ориетировочно 9,3 тыс. м2 общей площади.

Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь рассчитана по укрупненным показателям.

Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь

(без учета промышленного строительства)

Таблица №9.1

| Наименование | Стоимость, млн.руб. |
| --- | --- |
| 1. Жилищное строительство | 325,5 |
| 2. Культурно-бытовое строительство | 162,8 |
| 3. Инженерное обеспечение и улицы | 73,2 |
| 4. Экологические мероприятия | 5,6 |
| Итого | 567,1 |

Для реализации проектных решений необходима разработка инвестиционного проекта на весь период реализации генерального плана группы населенных пунктов, как целостного инвестиционно -градостроительного документа, состоящего из отдельных инвестиционных комплексов с указанием внешних связей, периодов, стоимости и условий реализации. Инвестиционный проект должен иметь обоснование по требуемым ресурсам и ожидаемым результатам, с правилами регулирования отношений между местными органами власти и инвесторами.

Глава X Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели по Батыровскому сельскому совету

Таблица № 10.2

| NN п/п | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние на 2015 г | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель | Га | 14850 | 14850 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Земли в границах населенных пунктов | Га | 598,1 | 689,5 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | д. Куезбашево | Га | 127,6 | 157 |
|  | в том числе новые селитебные территории на расчётный срок |  |  | 29,4 |
|  | д. Новоадзитарово | Га | 94,1 | 106,4 |
|  | в том числе новые селитебные территории на расчётный срок |  |  | 12,3 |
|  | д. Новоитикеево | Га | 96,5 | 114,3 |
|  | в том числе новые селитебные территории на расчётный срок |  |  | 17,8 |
|  | д.Новомустафино |  | 17,8 | 23,2 |
|  | в том числе новые селитебные территории на расчётный срок |  |  | 5,4 |
|  | д. Мустафино |  | 147,1 | 161,2 |
|  | в том числе новые селитебные территории на расчётный срок |  |  | 14,1 |
|  | д. Староитикеево |  | 56,1 | 66,7 |
|  | в том числе новые селитебные территории на расчётный срок |  |  | 10,6 |
|  | д. Ивановка |  | 19,8 | 19,8 |
|  | в том числе новые селитебные территории на расчётный срок |  |  | 0 |
|  | д. Князевка |  | 11,1 | 11,1 |
|  | в том числе новые селитебные территории на расчётный срок |  |  | 0 |
|  | д. Николаевка |  | 15,0 | 15,0 |
|  | в том числе новые селитебные территории на расчётный срок |  |  | 0 |
|  | д. Сабанчи |  | 13,0 | 14,8 |
|  | в том числе новые селитебные территории на расчётный срок |  |  | 1,8 |
| 1.1.2 | Прочие земли в границах сельсовета, | га | 14251,9 | 14160,5 |
|  | из них земли сельхозназначения |  | 8753,9 | 8662,5 |
|  | Земли лесного фонда |  | 50 | 50 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи |  | 50 | 50 |
|  | земли водного фонда |  | 11 | 11 |
|  | Прочие |  | 5387 | 5387 |
| 2 | Население | .чел. | 2315 | 2340 |
| 2.1 | Население, в том числе |  |  |  |
|  | д. Куезбашево |  | 588 | 600 |
|  | д. Новоадзитарово |  | 418 | 430 |
|  | д. Новоитикеево |  | 436 | 450 |
|  | д.Новомустафино |  | 62 | 60 |
|  | д. Мустафино |  | 458 | 460 |
|  | д. Староитикеево |  | 207 | 210 |
|  | д. Ивановка |  | 86 | 80 |
|  | д. Князевка |  | 28 | 20 |
|  | д. Николаевка |  | 20 | 20 |
|  | д. Сабанчи |  | 12 | 10 |
| 2.2 | Показатели движения населения |  |  |  |
|  | - прирост | % | 2,3 | 1,08 |
|  | - убыль | % | - | - |
| 2.3 | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | - население младше трудоспособного возраста | То же | 18,7 | 20 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -"- | 56 | 55 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 25,3 | 25 |
| 2.4 | Численность занятого населения - всего | чел. | 1060 | 1065 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - в градообразующей группе предприятий | чел./ % от числ-ти занятого населения | 859/81 | 799/74 |
|  | - в обслуживающих предприятиях | Тыс.чел./ % от числ-ти занятого населения | 201/19 | 266/26 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего в том числе | м2 общ.пл./ квартир | 52038/853 | 70450/975 |
|  | д. Куезбашево |  | 14377/191 | 18000/215 |
|  | д. Новоадзитарово |  | 9491/158 | 12900/181 |
|  | д. Новоитикеево |  | 8372/150 | 13500/184 |
|  | д.Новомустафино |  | 1470/27 | 1800/29 |
|  | д. Мустафино |  | 10590/183 | 13800/204 |
|  | д. Староитикеево |  | 4646/76 | 6300/87 |
|  | д. Ивановка |  | 1584/34 | 2400/39 |
|  | д. Князевка |  | 630/14 | 630/14 |
|  | д. Николаевка |  | 820/19 | 820/19 |
|  | д. Сабанчи |  | 140/2 | 300/4 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда в индивидуальных жилых домах | % | 97 | 97,7 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | То же | - | - |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Тыс.м2 | 52038 | 52038 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство, всего в том числе | м2 общ.пл./ квартир |  | 18412/122 |
|  | д. Куезбашево |  | - | 3623/24 |
|  | д. Новоадзитарово |  | - | 3491/23 |
|  | д. Новоитикеево |  | - | 5128/34 |
|  | д.Новомустафино |  |  | 330/2 |
|  | д. Мустафино |  | - | 3210/21 |
|  | д. Староитикеево |  |  | 1654/11 |
|  | д. Ивановка |  |  | 816/5 |
|  | д. Князевка |  |  | -/- |
|  | д. Николаевка |  |  | -/- |
|  | д. Сабанчи |  |  | 160/2 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда: - водопроводом | % от общего жилищ. фонда |  | 100 |
|  | - канализацией | -"- |  | 100 |
|  | - газовыми плитами | -"- |  | 100 |
|  | - теплом | -"- |  | 100 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 22,5 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/ на 1000 чел. | Мест | 75/32 | 125/53 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего/ на 1000 чел. | Учащихся | 320/138 | 320/137 |
| 4.3 | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли - всего/на 1000 чел. | м2 торг. пл. | 68/29,4 | 702/300 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, всего/ на 1000чел. | Мест | 0 | 94/40,2 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего/ на 1000 чел. | Раб.мест | 0 | 17/7,3 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства, всего/ на 1000 чел. | Посад.мест | 560/242 | 560/239 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/ на 1000 чел. | м2 площ.пола | 0 | 190 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог общей сети в том числе | км | 51,8 | 62 |
|  | Региональных | км | 10,3 | 10,3 |
|  | Межмуниципальных | км | 11,3 | 13,9 |
|  | Местного значения | км | 30,2 | 38,1 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (межпоселкового автобуса) | Км | 21,6 | 23,9 |
| 5.3 | Протяженность улично-дорожной сети(в границах населенных пунктов), всего | Км | 22 | 30,9 |
| 5.4 | Плотность уличной сети | Км/ км2 | 0,0004 | 0,0004 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление максимальное суточное - всего | куб м/ сут. |  | 429,66 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод максимальное суточное -всего | куб.м/ сут. |  | 429,66 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение (без учета промышленных предприятий) | Нагрузка, КВт |  | 785,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Тыс.Гкал/ год |  | 7,8 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | Тыс.куб.м/ год |  | 4843,2 |
| 6.6 | Связь | Номеров |  | 1170 |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 100 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1. | Расчистка водотоков, благоустройство береговой полосы | га |  | 35,1 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем твердых коммунальных отходов | т/год | - | 772,2 в том числе крупногабаритных-117 |
| 6.8.2 | Мусороперегрузочная, мусоросортировочная станция | Единиц/ тыс.т год | 0 | 1/772,2 |
| 6.8.3 | Свалки (полигоны) ТКО | Единиц /га | 5/6,13 | 0 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество действующих кладбищ | Объект/ Га | 9/12,5 | 9/12,5 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | Га | - | 6,13 |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | Чел. | 94 | 34 |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | Га | - | 250 |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений (без учета промышленного строительства) | млн. руб. |  | 567,1 |