ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2018г.			№ 65

Об   утверждении  муниципальной     долгосрочной целевой программы «Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры   на     территории сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2023 годы»

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, администрация   сельского поселения    постановляет:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2023 годы».

2. Разместить данное постановление на официальном сайте сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Батыровский сельсовет

муниципального района

Республики Башкортостан                                     Ф.Ф.Даминов

Утверждено Постановлением

Администрации сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района  Аургазинский район

Республики Башкортостан

№ 65 от  18.12.2018

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район

Республики Башкортостан на 2019 – 2023 годы»

ПРОГРАММА

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2023 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на период 2019-2023 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на период 2019-2023гг Задачи: 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8 .Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Срок реализации Программы | 2019-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2023 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых водопроводных сетей; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3.В сфере газификации: - завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1. Общие сведения

2.1. Сельское поселение Батыровский сельсовет (далее –сельское поселение) находится в восточной части Аургазинского района Республики Башкортостан,  граничит с севера – сельским поселением Ибраевский сельсовет, с юга – сельским поселением Кебячевский сельсовет, с запада сельским поселением Толбазинским сельсовет, с северо-запада – с сельским поселением Новокальчировский сельсовет,  с юго-востока – сельским поселением Бишкаинский сельсовет, северо-востока – сельским поселением Тряпинский сельсовет. Административный центр – село Куезбашево, расположено в 10 км от административного центра муниципального района с.Толбазы. Связь с райцентром осуществляется по автомобильные дороги  Толбазы — Красноусольский и автодороге районного значения. Связь между населенными пунктами внутри сельского поселения осуществляется по  дорогам общего пользования местного значения  с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием. В поселении в основном одноэтажные кирпичные и деревянные строения.  В состав  сельского поселения входят десят населенных пункта.

Общая площадь территории поселения 148523 кв. м.

# 2.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения   сельского поселения Батыровский сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2023 годы   предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетных национальных проектов.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Батыровский  сельсовет муниципального района Аургазинский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

# 2.1. Демографическое развитие муниципального образования

Показатели демографического развития сельского поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения Батыровский сельсовет характеризуется следующими показателями:

| Года | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения сельского поселения, человек | 2120 | 2058 | 2058 | 2021 |
| Число родившихся, человек | 26 | 26 | 27 | 13 |
| Число умерших, человек | 41 | 42 | 47 | 34 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -15 | -16 | -20 | -21 |

Климат континентальный, умеренно увлажнённый. Средняя годовая температура воздуха: +2,5 °C, январь: -16 °C, июль: +19 °C. Абсолютная максимальная температура: +40 °C, абсолютно минимальная: −48 °C. Среднегодовое количество осадков 500 мм., в тёплый период 350 мм.

Сельское поселение расположено в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины, сильно развит карст.

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения образует река Аургазы, Кузъелга, Билиш и другие. Распространены выщелочные, карбонатные почвы, серые лесные почвы и типичные чернозёмы.

Сельское поселение входит в южную лесостепную зону. Сельхозпредприятия специализируются на выращивании пшеницы, гречихи, сахарной свёклы, разведении крупного рогатого скота молочно-мясного направления, свиней.

По территории района проходит  автомобильные дороги  регионального значения  Толбазы — Красноусольский, имеют асфальтобетонное покрытие. Имеются магистральные сети газопровода.

В 20 км от с.Куезбашево расположена железнодорожная станция Белое Озеро.

В границах сельского поселения представлен трубопроводный транспорт:

- газопровод отвод к ГРС Куезбашево (Ру=1500 мм, Ру=5,4 МПа);

- межпоселковыми газопроводами ОАО «Газпром»;

- подземным водопроводом Б.Озеро-Толбазы

3. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Батыровский  сельсовет муниципального района Аургазинский  район Республики Башкортостан осуществляется из центральной системы водоснабжения, общественных и частных колодцев.

Источником хозяйственно-питьевого (коммунального) водоснабжения служат подземные воды.

В с.Куезбашево, д.Новоитикеево, д. Староитикеево для обеспечения населения питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и для пожарного гидранта имеется существующий  водопровод.  Центральная система водоснабжения нуждается в капитальном ремонте. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

3.2. Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения Батыровский  сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан централизованная. В с.Куезбашево, питание по ПС 35/10 кВ Батырово ВЛ -10 кВ Батырово-Куезбашево .

Основным централизованным источником электроснабжения д.Ивановка является распределительные подстанции (КТП),   в количестве - 1 шт., в д.Николаевка – 1 шт., д.Князевка – 1 шт., д.Новомустафино – 1шт., д.Сабанчи – 1шт., д.Староитикеево – 1шт., д.Новоитикево – 3шт., Мустафино-  4 шт.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.      Мероприятиями по развитию системы электроснабжения   сельского поселения станут:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция существующего наружного освещения    улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

3.3. Газоснабжение

Газоснабжение населения   с.Куезбашево сельского поселения Батыровский  сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  ведется от сетевого природного газа от  ГРС «Куезбашевская» по газопроводу d = 57 см высокого давления – 6 Кгс/см2, проходящему по дороге местного значения в село Куезбашево, д.Мустафино, д.Новоитикеево, д.Староитикеево, д.Новомустафино, д.Новоадзитарово,  где располагаются по одному  газорегуляторному пункту. Давление после ГРП – 0,03 кг/см2.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения.

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме.

По ул.50 лет Октября протяженностью 200 метров с.Куезбашево не подключено к линии газоснабжения.  Требуется прокладка газопровода низкого давления – 200 м.

В д.Староитикеево и д.Новоитикеево на вновь образованных улицам необходим газопровод.

В д.Ивановка, д.Князевка, д.Николаевка, д.Сабанчи  не имеется линии газоснабжения. Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

-   повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

3.4. Улично-дорожная сеть

Внешние автомобильные дороги

Вдоль южной границы села Куезбашево, д.Новоадзитарово, д.Староитикеево и северной – д.Новоитикеево проходит автодорога республиканского значения Толбазы – Красноусольский. Через сельское поселение проходит дорога районного значения Толбазы - Тряпино и Толбазы - Ишлы.

Транспортное сообщение в направлении с. Толбазы осуществляется без въезда в  с. Куезбашево что благоприятно сказывается на экологической ситуации в селе. Остановка общественного транспорта организована рядом с деревней Новоадзтитарово,  ведущей в общественный центр села Куезбашево.

Классификация улично-дорожной сети

Существующая улично-дорожная сеть

Протяженность всех дорог местного значения составляет более 22 км, из них асфальтовые дороги-8,8 км, остальные гравийные.

Классификация улично-дорожной сети выполнена в соответствии с нормативной

Вновь проектируемая улично-дорожная сеть

Требуется строительство дороги с.   В д.Новоитикеево по улицам: Садовая, Речная, Ленина, Молодежная и Полевая, д.Староитикеево по улицам: Луговая и 7 Ноября.  д.Сабанчи.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Батыровский  сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет  17850 тыс. рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2019-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Батыровский  сельсовет

муниципального района Аургазинский район

Республики Башкортостан  на 2019-2023 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Батыровский  сельсовет на 2019 – 2023 годы

| п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водоснабжения | 2021 | 1000,00 | бюджет РБ |
| 2 3 | Строительство уличных сетей водоснабжения в д.Новоитикеево Капитальный ремонт уличных сетей водоснабжения в д. Староитикеево и с.Куезбашево | 2020-2023 2019 | 7000,00 1000,00 | бюджет РБ бюджет РБ |
| 4 | Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов | 2020 | 300,00 | Бюджет СП |
|  | ИТОГО: |  | 9300,00 |  |
| Газоснабжение |
| 1 | Газификация д.Ивановка -протяженностью 3000 метров | 2022-2023 | 5000,00 | бюджет РБ |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение д.Ивановка | 2020-2021 | 1000,00 | бюджет РБ |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение д.Новоитикеево, ул.Луговая | 2020-2021 | 1000 | бюджет РБ |
| 4 | Газификация д.Новоитикеево, ул.Луговая | 2023 | 4000 | бюджет РБ |
|  | ИТОГО: |  | 11000 |  |
| Электроснабжение |
| 1 | Строительство электролиний в д.Новоитикеево по ул.Полевая д.Староитикеево ул.Луговая. 7 Ноября | 2019-2020 |  | Башэнерго |
| 2 | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | 2019-2023 | 700,00 | бюджет МБ |
|  | ИТОГО: |  | 700 |  |
| Дорожное строительство |
| 1 2 3 | Строительство дороги д.Староитикеево по ул.Луговая, 7 Ноября. Строительство дорог д.Новоитикеево по улицам: Садовая, Ленина, Речная, Строительство дороги Мустафино-Сабанчи протяженность 3 км. | 2021 2019-2020 2022 | 500 1200 3000 | бюджет РБ, МБ бюджет РБ, МБ бюджет РБ |
| 4 | Установка дорожных знаков и разметки | 2019 | 150 | бюджет РБ |
|  | ИТОГО: |  | 4850 |  |
| Организация сбора и вывоза ТБО: |
| 1 | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | 2019-2020 | 1000,00 | бюджет РБ, МБ |
| 2 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 2019-2020 | 1000,00 | бюджет РБ, МБ |
|  | ИТОГО |  | 2000 |  |
|  | ВСЕГО |  | 33850 |  |